SPIS TREŚCI

I.	STRONA TYTUŁOWA

II.	OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4.OCENA STANU TECHNICZNEGO KOSTRUKCJI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I POZOSTAŁYCH  PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

5. ZESTAWIENIE PRAC

6.ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYNYCH

6.1  Roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów przy drzwiach oraz otworów okiennych

6.2  Ocieplenie ścian zewnętrznych

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII I ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

8.OCIEPLENIE STROPODACHÓW

9.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

10.WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

11. ODWODNIENIE DACHU

12. POZOSTAŁE ELEMENTY NA ELEWACJACH ZEWNĘTRZNYCH

13. OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

14. ROBOTY ZEWNĘTRZNE O OBRĘBIE BUDYNKU

15. INFORMACJA O PLANIE ’’BIOZ’’

III.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

IV.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

V.	ZAŁĄCZNIKI – INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ELEWACJE – STAN ISTNIEJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ATRIUM DUŻE (SEGMENTY A I C) – STAN ISTNIEJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – ATRIUM MAŁE – STAN ISTNIEJĄCY

VI.RYSUNKI:

UB-101 – ORIENTACJA

UB-102 – ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

AB-101 – ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY

AB-102 – KOLORYSTYKA: -ELEWACJE; -ATRIA

AB-103 – ATRIUM DUŻE (SEGMENTY A i C) STAN PROJEKTOWANY

AB-104 – ATRIUM MAŁE (SEGMENT B) STAN PROJEKTOWANY

AB-105 – RZUT DACHU - OCIEPLENIE STROPODACHU WENT.

AB-106 – ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

AB-201 – SZCZEGÓŁ „A”

AB-202 – SZCZEGÓŁ „B”, SZCZEGÓŁ OSADZENIA KRATKI WENTYLACYJNEJ

AB-203 – SZCZEGÓŁ „C”

AB-204 – SZCZEGÓŁ „D” - WYKOŃCZENIA CZĘŚCI PRZYOKIENNEJ

AB-205 – SZCZEGÓŁ „E”

AB-206 – SZCZEGÓŁ „F”

AB-207 – SZCZEGÓŁ OBRÓBEK OTWORÓW OKIENNYCH

AB-208 – ZESTAWIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ocieplenia pawilonu psychiatrycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji gospodarki cieplnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów przy drzwiach oraz otworów okiennych

- wymianę okien i drzwi

- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych

- ocieplenie stropodachów

- kolorystykę elewacji

- wytyczne planu BIOZ

W projekcie przedstawiono rozwiązania projektowe pozwalające na wykonanie wszelkich prac budowlanych, będących przedmiotem Zamówienia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiającym -  Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Dr Bronisława Hagera, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry,

Aktualizacja koncepcji gospodarki cieplnej w obiektach szpitalnych przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach (Audyt energetyczny), opracowana przez Zakład Usługowy - Jan Pawnuk, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kasztanowa 6 w maju 2005 r.,

Wizja lokalna: analiza stanu istniejącego, pomiary, dokumentacja fotograficzna obiektu, uzupełniające ustalenia z Użytkownikiem,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 5201 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami,

Instrukcja ITB nr 334/02 - Systemy bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (BSO),

Zestawienie systemów firmowych docieplenia ścian zewnętrznych dopuszczonych przez ITB po 1996 roku do stosowania w budownictwie. "Materiały Budowlane" nr 1/97,

Instrukcja ITB nr 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą "lekką",

Instrukcje, atesty materiałowe "ATLAS".

Materiały pomocnicze - normy, poradniki, literatura:

PN-EN 13163:2004 - Płyty styropianowe.

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane.

PN-81/H-92125 - Blacha i taśma stalowa ocynkowana.

PN-61/B-I0245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-1 0105 - Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Poradnik termorenowacji przegród budownictwa mieszkaniowego wyd. ITB, W-wa 1994 r.

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2349/96 - Łączniki tworzywowe typu ŁI-AZIS do mocowania termoizolacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, część 3, rozdz. 17 "Izolacje ciepłochronne" - wyd. Arkady, W-wa 1990 r.

Materiały techniczne do projektowania systemu ocieplenia metodą BSa "ATLAS STOPTER".

Dokumentacja techniczna autorstwa ”EXSTREM” Sp. z o.o. Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Dz. U. 1994 Nr. 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo Budowlane

Przewodnik po Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Pawilon psychiatryczny położony jest na terenie kompleksu szpitalnego, składającego się z 2 wielosegmentowych budynków podstawowych z oddziałami lecznictwa zamkniętego i 9 budynków pomocniczych, zlokalizowanego przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach. Wszystkie budynki wzniesiono metodą tradycyjną w latach 70. na podstawie dokumentacji typowej opracowanej przez Biuro Projektów Służby Zdrowia.

Teren lokalizacji pawilonu jest zagospodarowany. Usytuowanie budynku przedstawiono na rys. UB-102.

Parametry techniczne Pawilonu Psychiatrii:

Kubatura budynku: 5 409 m3.

Powierzchnia zabudowy: 1 503 m2

Liczba kondygnacji: 1

Wysokość budynku: ~ 4,80 m

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. budynek jest kwalifikowany jako:

- zgodnie z par. 8, pkt. 1) - jest to budynek niski (N)

- zgodnie z par. 3, pkt. 6) - jest to budynek użyteczności publicznej.

Pawilon Psychiatrii to budynek parterowy, niepodpiwniczony, składa się z trzech kwadratowych segmentów połączonych w częściach narożnych. Segment środkowy z wejściem głównym posiada pomieszczenia ogólne, segmenty skrajne są pododdziałami dla chorych. Wszystkie segmenty posiadają w środku atria z pełnym przeszkleniem na korytarz.

Ściany zewnętrzne: wykonane z bloków PGS obustronnie tynkowane o grubości 38 cm.

Stropodach: z przestrzenią wentylowaną wykonany jest z elementów typu Ackermana z warstwą izolacji termicznej z gazobetonu o grubości 12 cm.

Okna: w pomieszczeniach - drewniane szklone podwójnie.

Drzwi zewnętrzne: wejściowe i ewakuacyjne - stalowe oszklone szybą pojedynczą.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

I POZOSTAŁYCH PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

Ocenę stanu technicznego i energetycznego ujęto w audycie energetycznym i "Ekspertyzie budowlano-gruntowej budynku psychiatrii na terenie W.S.P. im. Hagera w Tarnowskich Górach". Audyt uznaje się jako integralną część dokumentacji w zakresie remontu i termomodemizacji budynku. Roboty remontowe i budowlane, wytypowane w "Ekspertyzie ...." muszą być wykonane przez Użytkownika przed rozpoczęciem robót termomodemizacyjnych, ujętych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie okna drewniane i drzwi stalowe, za wyjątkiem okien nowych, ze względu na zły stan techniczny i niespełnienie wymogów techniczno-eksploatacyjnych ochrony cieplnej, przeznacza się do wymiany. Elewacja budynku jest jednorodna, prosta, bez elementów wystroju architektonicznego. Tynki zewnętrzne wykonano jako tradycyjne cementowo-wapienne, drapane, w kolorze naturalnym. Stan techniczny tynków ocenia się jako miejscowo zły. Metodą szacunku przyjęto częściowe skucia tynków zewnętrznych. Szacowaną ilość podano na rysunkach elewacji stanu istniejącego. Szacowana ilość tynków do skucia nie zwalnia Wykonawcy od kontroli stanu tynków jako warstwy nośnej projektowanego ocieplenia, bezpośrednio z rusztowania.

Istniejący stan elewacji budynku pokazano na rysunkach, oraz zarchiwizowano na zdjęciach (w archiwum projektanta).

5. ZESTAWIENIE PRAC

wykonanie ocieplenia fundamentów

wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i ścian w atriach

zamurowanie otworów przy drzwiach i otworów okiennych

ocieplenie stropodachów

wymiana okien i drzwi

wymiana parapetów zewnętrznych

wymiana obróbek blacharskich na attyce

wymiana rynien i rur spustowych

zabudowa kratek wentylacyjnych na otworach wentylacyjnych stropodachu

demontaż i ponowny montaż po ociepleniu piorunochronów

demontaż i ponowny montaż po ociepleniu drabin zewnętrznych

przełożenie oświetlenia ewakuacyjnego nad drzwiami zewnętrznymi ewakuacyjnymi

uporządkowanie terenu, wykonanie chodników opaskowych

6. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Zestawienie wymagań stawianych w Audycie, stanowiących podstawę do projektowania zabiegów termomodemizacyjnych.

Lp. 	Przegroda 	Gr. ocieplenia (m) 	Materiał 			U (W/m2K)

1		śc. zewnętrzna 	0,15 		Styropian EPS 70-040 	0,225

2		śc. kolankowa		0,16		Styropian EPS 70-040		0,22

3		śc. fundamentowa	0,15		Styropian  EPS 100-038	0,225

4 	stropodach 		0,20		pianka poliuretanowa	0,155

5 	Okna 		   	Nowe okna 	PCV komorowe		1,0

6 	Drzwi 		  	Nowe drzwi 	PCV komorowe		1,0

6.1. Roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów przy drzwiach oraz otworów okiennych

Zaprojektowane zamurowania otworów przy drzwiach i otworów okiennych mają na celu zmniejszenie powierzchni przeszklonej w budynku, a tym samym poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Zmniejszenie przeszklenia budynku zaprojektowano z zachowaniem wymogu: "w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8".

W Pawilonie Psychiatrii zaprojektowano częściowe zamurowanie istniejących otworów po demontażu stolarki i ślusarki:

- ścianek drewnianych: elewacja zachodnia i południowa seg."B"

- drzwi i ścianek stalowych: seg. "A" na elewacji północnej i wschodniej

o seg. "B" na elewacji zachodniej

o seg. "C" na północnej i wschodniej

- okien w atrium segmentu "A" i "C".

Ścianki należy wykonać z bloczków Xella, o grubości 36 cm. Bloczki należy murować na firmowym kleju. Ścianki należy murować w licu istniejącego tynku zewnętrznego. Od strony wewnętrznej przemurowania należy otynkować (wraz z ościeżami wewnętrznymi) i pomalować farbami emulsyjnymi, w kolorach zbliżonych do istniejących w danym pomieszczeniu.

6.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenia zewnętrzne ścian zaprojektowano z zastosowaniem systemu ATLAS HOTER z wykończeniem tynkiem silikatowym ATLAS SILIKAT N, będącego firmową odmianą metody objętej instrukcją ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków" (skrót BSO). System polega na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. System ATLAS HOTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

Dla celów kosztorysowych i ustalenia ogólnych zasad i wymogów projektowanego ocieplenia przyjęto system ATLAS HOTER z wykończeniem ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym ATLAS SILIKAT N oraz cokołów żywicą akrylową wodorozcieńczalną ATLAS DEKO M.

Dopuszcza się zastosowanie technologii i materiałów w pełni równoważnych, pod warunkiem, że Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zapozna się:

a) ze szczegółową charakterystyką systemu przyjętego w niniejszym projekcie oraz parametrami technicznymi zastosowanych materiałów określonymi w kartach technologicznych i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) z parametrami technicznymi pozostałych materiałów, zastosowanych w projekcie,

c) przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed złożeniem oferty przetargowej, oferowaną

technologię/system/materiały zamienne, z określeniem typu zastosowanych materiałów, oraz przedłoży materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do projektowanych. Analiza porównawcza powinna uwzględniać również strukturę i kolorystykę warstwy fakturowej elewacji. Zaproponowane systemy i materiały zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać pozostałe wymagania określone w niniejszej dokumentacji.

Przyjęte na podstawie audytu energetycznego grubości ocieplenia:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku: styropianem elewacyjnym EPS 70-040 o grubości 15 cm.

- ocieplenie ścian kolankowych budynku: styropianem elewacyjnym EPS 70-040 o grubości 16 cm.

- ocieplenie ścian fundamentowych budynku: styropianem 100-038 o grubości 15 cm.

- ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych zewnętrznych styropianem elewacyjnym EPS 70-040 o grubości średnio 4 cm (z uwagi na występujące: nierówności, nieprostopadłości, niesymetryczne usytuowanie okien w otworze itp.) dopuszcza się minimalną grubość styropianu 2 cm. Należy zachować symetrię widocznej części

ościeżnicy okna.

Do przyjętej technologii ocieplenia materiały izolacyjne winny posiadać parametry określone w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych". Zakres dociepleń oznaczono na rysunkach.

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy zdemontować istniejące zwody instalacji odgromowej od złączy dachowych do złącza kontrolno-pomiarowego.

UWAGA: istniejąca instalacja podlega pełnemu odtworzeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach.

zdemontować istniejące drabiny, szyldy, ewentualne oznaczenia podziemnych instalacji i ich uzbrojenia (w przypadku zauważenia naściennych reperów geodezyjnych nie wolno ich demontować i zakrywać). Po zakończeniu robót elementy te należy zamontować w miejscach pierwotnego położenia,

ustawić rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i jego oznakowaniem (przed rozpoczęciem robót, rusztowania powinno być odebrane zgodnie z wymogami DTR rusztowania - odbiór potwierdzić zapisem w dzienniku budowy),

zdemontować i wymienić drzwi i okna, wskazane w projekcie, wraz z parapetami,

zdemontować istniejące obróbki blacharskie ścianek attykowych, dylatacji i inne, wskazane na rysunkach elewacji stanu istniejącego,

dokonać kontroli tynków istniejących pod względem przyczepności do podłoża. Tynki głuche, odparzone należy usunąć,

wykonać nowe tynki uzupełniające. Tynki wykonać jako wielowarstwowe, z czego pierwsza warstwa powinna być zbrojona siatką tynkarską stalową, mocowaną do ściany,

wykonać zabezpieczenie dolnej krawędzi ścian przyziemia elastyczną masą HYDROSTOP, zbrojoną siatką z systemu ocieplenia,

całą elewację należy oczyścić z kurzu i wolnych cząstek - zastosować czyszczenie aparatem ciśnieniowym Karcher,

całą powierzchnię przeznaczoną do ocieplenia zagruntować np. Atlas Uni-Grunt.

6.2.1. Projektowany układ warstw na zewnętrznej powierzchni ścian ocieplonych

Ściany zewnętrzne:

(1) Oczyszczona ściana (ubytki tynków i tynki skute należy uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym (II kat).

(2) Zaprawa klejąca do przyklejenia płyt styropianowych: ATLAS HOTER S. Grubość warstwy 2-5 mm. Zużycie do klejenia płyt styropianowych wynosi 5,0 kg/m.

(3) Płyty styropianu o grubości 15; 16; 6; 4 cm: Płyty ze styropianu EPS70-040, odpowiadającego normie PN-EN 13163:2004.

(4) Tkanina zbrojąca: siatka z włókna szklanego: o oczkach nie przesuwających się i wytrzymałości na rozciąganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja min. 145 g kg/m. Zużycie na m=1,lm .

(5) Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopienia siatki z włókna szklanego: ATLAS HOTER U. Grubość warstwy 2-5 mm. Zużycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi 3,5 kg/m.

(6) Podkład tynkarski: silikatowa masa podkładowa ATLAS SILIKAT ASX. średnie zużycie wynosi 0,3 kg/m .

(7) Tynk: cienkowarstwowy tynk silikatowy ATLAS SILIKAT N-200 Baranek o granulacji 2 mm. Zużycie wynosi - 3 kg/m .

Cokół, ściana strefy podłogowej pawilonów; słupki i ściana podparapetowa w dużym atrium oraz ściana podparapetowa w atrium małym:

Warstwy (1), (2), (3), (4), (5) takie same jak dla ścian zewnętrznych

(6) Podkład tynkarski: podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST pod tynk mozaikowy ATLAS DEKO M. Kolor masy określono w pkt. "Kolorystyka elewacji". Średnie zużycie wynosi 0,3 kg/m .

(7) Tynk - warstwa fakturowa: dekoracyjny tynk mozaikowy ATLAS DEKO M. ATLAS DEKO M to żywica akrylowa wodorozcieńczalna. Tynk tworzy powierzchnię szczelną, odporną na wodę. Średnie zużycie wynosi ~ 4 kg/m. Grubości płyt styropianowych i lokalizację płaszczyzn wykończonych tynkiem dekoracyjnym ATLAS DEKO M określono na rysunkach. Numer projektowanego tynku określono w pkt. "Kolorystyka elewacji". Wymagania szczegółowe dotyczące ocieplenia ścian zewnętrznych. Ocieplenie należy prowadzić od przymocowania aluminiowej listwy startowej (poziom ułożenia listwy startowej pokazano na rysunkach). Szerokość listwy startowej powinna być dostosowana grubości płyt styropianowych ocieplenia ścian budynku.

Wszystkie ściany ocieplić styropianem grubości 15 cm, z wyjątkiem:

- ościeża okien styropianem o średniej grubości 4 cm,

- ściany kolankowej styropianem o grubości 16 cm,

- podniebienia wejścia głównego, stropów poddasza w atrium dużym segmentu A C styropianem o grubości 4 cm,

- ścianki boczne wejścia głównego styropianem o grubości 4 cm,

- nadproża w łuku, słupki w atrium dużym należy ocieplić styropianem o grubości 6 cm,

- słupów żelbetowych w atrium dużym, które należy wykonać: na wysokość ~80 cm – tynkiem dekoracyjnym ATLAS DEKO M, powyżej tynkiem ATLAS SILIKAT N200 (bez ocieplenia).

Narożniki pionowe wszystkich otworów drzwiowych i okiennych, narożniki budynku należy wzmocnić aluminiową listwą narożną z siatką, zatopioną w warstwach klejących.

Ościeża należy ocieplić pasmami styropianu o grubości min. 4 cm. z zachowaniem symetrii widocznej części ościeżnicy okna.

Narożniki pionowe wszystkich otworów drzwiowych i okiennych, narożniki budynku należy wzmocnić aluminiową listwą narożną z siatką, zatopioną w warstwach klejących.

Przed rozpoczęciem ocieplenia należy bezwzględnie wykonać zabezpieczenie dolnej partii ściany, powyżej ław fundamentowej. Zabezpieczenie wykonać wg rysunku szczegółowego.

Projektowane ocieplenie wykonać:

~ na zewnętrznych ścianach bryły segmentów A-B-C od dolnej krawędzi ściany nadziemia do szczytu ścianki kolankowej poddasza, z demontażem obróbek blacharskich

~ na wewnętrznych ścianach atrium segmentu A, B, C od poziomu płyt chodników wewnętrznych pod rynnę, tj. ~ 20 cm poniżej krawędzi budynków, bez demontażu obróbek i rynien. Do demontażu i ponownego montażu przeznacza się rury spustowe, piorunochrony i drabiny zewnętrzne, po ich renowacji.

Szczeliny dylatacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na rys. nr PB/08.

Po osadzeniu okien, szczeliny pomiędzy ramą okienną a istniejącą ścianą wypełnić poliuretanową pianką montażową.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII I ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wymagania podstawowe

Materiały zastosowane w metodzie dobrane są pod względem cech fizycznych, elastyczności warstw, a także właściwości mechanicznych. Z tego względu wszystkie materiały użyte do ocieplenia powinny pochodzić z jednego systemu. Dotyczy to głównie mas klejących i mas tynkarskich, a także wymogu zastosowania siatki z włókna szklanego o parametrach określonych w projekcie.

Roboty ocieplające należy wykonać tylko przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest wyższa od +5°C; należy unikać silnego bezpośredniego działania promieni słonecznych i bardzo wysokiej wilgotności powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.

Wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów podstawowych

1. Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju EPS 70-040 wg PN-EN 13163:2004 o grubościach określonych w projekcie,

2. Siatka z włókna szklanego

Należy stosować siatkę szklaną (siatkę zbrojącą) z włókna szklanego impregnowaną polipropylenem, o gramaturze 145, o oczkach nieprzesuwających się. Niedopuszczalne jest stosowanie tkaniny polipropylowej.

3. Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych. Zaleca się łączniki dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki o ~10 mm i długości dostosowanych do projektowanej grubości styropianu, osadzone na głębokości min. 50mm, co zapewni ich nośność w podłożu.

4. Kątowniki tynkarskie - o wymiarach 25x25mm do wzmocnienia naroży pionowych ścian oraz naroży wypukłych ościeży okiennych i wejściowych do budynku. Kątowniki wykonane z blachy perforowanej Al grubości 0,5mm.

5. Kit silikonowy - powinien spełniać wymagania BN-85/675302 /5/. Przyjęto kit silikonowy, bezoctanowy, budowlany "B" odporny na UV.

6. Blacha do obróbek blacharskich - przyjęto blachę stalową powlekana o grubości 0,55 mm.

• Sposób ocieplenia i wykończenia ścian w miejscach szczególnych

1) Ocieplenie ścian w narożnikach

Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyleganie i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach narożników. Do zabezpieczenia narożników wypukłych należy stosować kątowniki z blachy aluminiowej perforowanej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać siatkę z włókna szklanego z wywinięciem jej co najmniej 20 cm z jednej ściany na drugą, zgodnie z rysunkami szczegółów systemu.

2) Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm (zaleca się 4 cm).Szczegóły ocieplenia ościeży górnej, dolnej (podokiennej), ościeży pionowych, oraz pozostałych elementów wystroju elewacji pokazano na rysunkach. Na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeże.

Z kolei należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny, przyklejonej na ościeży, a następnie nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. W narożach górnych nakleić wzmacniający pasek siatki diagonalnej. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny, np. silikonowy w kolorach: biały lub bezbarwny na ościeżach pionowych.

8. OCIEPLENIE STROPODACHÓW

Zakres opracowania i robót określono na rysunku "Rzut dachu". Wymianie podlega całe pokrycie papowe (ze względu na duży stopień naruszenia powierzchni, dla zachowania trwałości efektu termomodernizacyjnego konieczne jest pewne zabezpieczenie warstwy izolacyjnej przed zawilgoceniem).

Przyjęto ocieplenie poprzez natrysk pianki poliuretanowej o grubości 20 cm

W celu wykonania projektowanego ocieplenia należy:

od strony zewnętrznej dachu wyciąć powłokę papową w kwadracie 70x70 cm

wykuć otwór ~60x60 cm lub fi60 pomiędzy żebrami płyty dachowych - otwory włazowe w przestrzeń poddasza

po robotach otwory włazowe technologiczne w dachu przesklepić blachą żeberkową o grubości 0,5 cm, wyrównać zaprawą cementową i pokryć papą termozgrzewalną WF 250/4000, na podkładzie z papy wentylacyjnej. Powierzchnię zaprawy po wyschnięciu i przed kryciem należy zagruntować. Usytuowanie otworów wyłazowych pokazano na rysunku rzutu dachu (otwory wykonać w rejonie podparcia płyt dachowych na ściankach ażurowych, nigdy w środku rozpiętości płyty). Przyjęto wykonanie po jednym otworze technologicznym na 30 m2 powierzchni dachu. W istniejącej pustce stropodachu poruszanie jest niemożliwe poza obszarem otworu technologicznego. Roboty ocieplenia stropodachu powinna wykonać firma specjalistyczna, z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do natrysku pianki poliuretanowej  i specjalistycznej odzieży ochronnej.

Przy ociepleniu zwrócić szczególną uwagę na:

równomierne rozłożenie materiału, szczególnie w rejonach ścian zewnętrznych i wokół kominów

sprawdzenie drożności istniejących otworów wentylacyjnych w zewnętrznych ściankach kolankowych poddasza.

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Wszystkie okna (poza nowymi – zaznaczone na rysunku) podlegają wymianie. Wymiary zewnętrzne projektowanych okien dostosowane zastały do istniejących otworów, z uwzględnieniem konieczności ocieplenia ościeży. Wraz z demontażem okien zdemontować istniejące parapety zewnętrzne, również w oknach, które nie podlegają wymianie. Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian.

Skrajne fragmenty półkola atrium segmentu A i C zamurować bloczkami Xella (zgodnie z rysunkami). Okna montować na bazie istniejących parapetów.

Wymiary okien i drzwi, wymagania techniczne użytkowe podano w "ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ". Okna i drzwi rozwieralne muszą posiadać wkładki na klucz, przeszklenie okien musi być wykonane ze szkła bezpiecznego, okna w łazienkach, WC i szatniach muszą posiadać szkło mleczne, w górnej części okien zabudować nawiewniki sterowane ręcznie.

10. WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

PARAPETY OKIENNE - w związku z ociepleniu budynku styropianem grubości 13 cm, wszystkie parapety zewnętrzne należy zdemontować - ich szerokość nie odpowiada grubości ściany po ociepleniu. Nowe parapety wykonać z blachy powlekanej, grubości 0,55 mm wg wymiarów podanych na zestawieniu blacharki. Połączenia na długości wykonać na rąbek płaski.

OBRÓBKI BLACHARSKIE ŚCIANEK KOLANKOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Połączenia na długości wykonać na rąbek płaski.

11. ODWODNIENIE DACHU

Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować. Należy zabudować rynny 150 mm ze spadkiem minimum 1% w kierunku rur spustowych fi 125mm – zgodnie z rysunkami.

12. POZOSTAŁE ELEMENTY NA ELEWACJACH ZEWNĘTRZNYCH

Istniejące piorunochrony i drabiny zewnętrzne należy zdemontować przed wykonaniem ocieplenia. Piorunochrony zamontować po wykonaniu ocieplenia w miejscach wskazanych na widokach elewacji – wprowadzono nowe lokalizacje piorunochronów. Zwody instalacji odgromowej rozłączyć, wykonać przepust przez warstwę izolacji i ponownie połączyć. Przepust w warstwie ocieplenia ze spadkiem min. 2% na zewnątrz dachu. Zabudować puszkę do kontroli instalacji odgromowej.

Drabiny zewnętrzne należy zamontować po wykonaniu ocieplenia na przedłużonych wspornikach ze względu na nową grubość całkowitą ściany.

Oświetlenie ewakuacyjne przy drzwiach zewnętrznych należy zdemontować i po ociepleniu zamontować w osi symetrii drzwi.

Na elewacjach należy zamontować kratki wentylacyjne na otworach wentylacyjnych stropodachu.

13. OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Należy wykonać wykopy o głębokości 1,5 m i odkryć fundamenty, zagruntować preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS, wykonać izolację termiczną na głębokość 1 m z płyt styropianowych 100-038 gr. 15 cm, wykończyć izolację folią kubełkową. Wykopy zasypać i ubić warstwami co 15 cm. Izolacja termiczna fundamentów przedstawiona na rysunkach.

14. ROBOTY ZEWNĘTRZNE W OBRĘBIE BUDYNKU

Po zakończeniu robót ociepleniowych teren należy uporządkować.

Wzdłuż ścian, do których przylega nawierzchnia trawiasta, należy wykonać chodniki opaskowe. Zaprojektowano chodniki z płytek betonowych 50x50x5 cm, ułożonych na 10 cm warstwie piasku kopanego. Chodniki należy od strony terenu ograniczyć obrzeżami wibroprasowanymi niskimi 20x6x75 cm. Podsypką z piasku należy profilować spadek chodnika od budynku - spadek min 5%. Zakres budowy chodników opaskowych podano na rysunku szczegółu "e".

15. INFORMACJA O PLANIE "BIOZ"

15.1. Podstawa opracowania

Informację opracowano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz.1126).

- Rozporządzenia wykonawcze w zakresie bhp.

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  tom I, część 1-4.

15.2. Zakres robót i kolejność ich wykonania

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku psychiatrii obejmuje następujący zakres robót:

roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów przy drzwiach oraz otworów okiennych

wymianę okien i drzwi

ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych

ocieplenie stropodachów

wykonanie nowego chodnika opaskowego.

Zakres robót podano w kolejności ich wykonania. Budynek zlokalizowany jest na terenie wydzielonym szpitalnym. Jest to budynek wolnostojący o zwartej bryle, dostępny z czterech stron. Stanowi własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach.

Dla celów prowadzenia robót remontowo-budowlanych, teren budowy należy ogrodzić i oznakować. Wejścia do budynków powinny być zadaszone i oznakowane znakami ostrzegawczymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.3. Typowanie robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Środki techniczne i zapobiegawcze.

Zakres robót:

a) Demontaż istniejącej i montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej

b) Ocieplenie ścian zewnętrznych

c) Ocieplenie poddasza

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) Rozwiązania techniczne związane z ustawieniem rusztowań

b) Transport sprzętu i materiałów po terenie szpitala, szczególnie dla zakresu robót w atrium "małym" i "dużym"

c) ocieplenie poddasza wełną mineralną powinno być wykonane przez specjalistyczną firmę, przez pracowników wyposażonych w specjalistyczne kombinezony szczelne i maski przeciwpyłowe i komunikację z dozorem bezpośrednim i osobą asekurującą

Ogólne środki zapobiegawcze, techniczne i wytyczne bezpieczeństwa:

Pomieszczenie przeznaczone do wymiany okien lub wykonania innych robót budowlanych, powinno być opróżnione przez użytkowników.

Do robót elewacyjnych, murarskich i tynkarskich stosować rusztowania i podesty robocze dopuszczone do stosowania. Stosować należy rusztowania i podesty, których dopuszczalne obciążenie podestów roboczych spełnia warunki wykonania projektowanych robót.

Rusztowania powinne być montowane przez przeszkolone brygady, i dopuszczone do pracy napodstawie zapisu do dziennika budowy.

Do prac na wysokości dopuszczeni mogą być tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokościowymi.

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi, należy stosować się ściśle do instrukcji producenta.

Przed rozpoczęciem robót dokonać obowiązkowych szkoleń bhp. i stanowiskowych, ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem.

Zgodnie z art. 21 a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr 120,poz.1126) Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia "PLANU BIOZ". W "planie bioz" należy uwzględnić" przepisy bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, zasady pracy rusztowań w miejscach szczególnych zasady bezpośredniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania robót. 11.4. Wytypowane akty wykonawcze, do obowiązkowego uwzględnienia w "Planie BIOZ".

Poniżej przedstawiono akty normatywne przepisów i warunków BHP i p. poż. dla robót objętych projektem, obowiązujących przy realizacji robót budowlanych:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r.poz. 288 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 r. nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).