ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE ANALIZATORY

| Lp. | Określenie parametrów granicznych | Wartości graniczne wyznaczone przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatory parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczne, fabrycznie nowe (rok produkcji 2017), pracujące w systemie ciągłym, dokonujące jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+ ,Cl- , Ca ++, pH, pCO2, pO2, glukoza, mleczany, bilirubina noworodków, Hb oraz frakcje Hb. Podać model, typ, producenta. | TAK |  |
|  | Analizatory przeznaczone do pracy w trybie laboratoryjnym jak i oddziałowym –wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu zamknięte w maksymalnie dwóch wymiennych kasetach przechowywanych w temperaturze umożliwiającej natychmiastowe włożenie do analizatora. Przy wymianie automatyczny odczyt kodów kreskowych zawierających dane o numerze serii i właściwościach odczynników (wbudowany czytnik kodów kreskowych). | TAK |  |
|  | Analizatory pracujące w oparciu o takie same materiały zużywalne - możliwość zamiany materiałów pomiędzy analizatorami. | TAK |  |
|  | Dwa analizatory jako główne (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej), trzeci stanowiący backup (oddział SOR), | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatorów w języku polskim. | TAK |  |
|  | Kontrola jakości wykonywana w sposób całkowicie automatyczny (bez udziału użytkownika ), skalkulowana minimum raz dziennie na trzech poziomach dla każdego parametru. | TAK |  |
|  | W pełni automatyczna kalibracja wszystkich wymaganych parametrów 1 i 2 punktowa, wszystkie kalibratory w wymiennej kasecie odczynnikowo-pomiarowej za wyjątkiem wykorzystywanego co pół roku kalibratora ctHb. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika kodów kreskowych (czytnik przy analizatorze), imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL. | TAK |  |
|  | Maksymalna objętość próbki 150 (l, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary, ze strzykawki. | TAK |  |
|  | Brak gazów kalibracyjnych (butli gazowych). | TAK |  |
|  | Całkowity czas pomiaru jednej próbki: poniżej 2 minut. | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów na min. 2000 oraz wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów. | TAK |  |
|  | Ilość oznaczeń z jednej kasety dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń w miesiącu. | TAK |  |
|  | Sfinansowanie uczestnictwa w kontroli międzynarodowej dla mierzonych parametrów dla dwóch głównych analizatorów. | TAK |  |
|  | Sfinansowanie licencji na e-program do kontroli jakości badań w systemie Stand Lab dla jednego analizatora. | TAK |  |
|  | Obecność systemu udrażniającego analizator w momencie dostania się do toru pomiarowego skrzepu z próbki, możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu w przypadku dalszej niedrożności toru pomiarowego nie wymagająca serwisu. | TAK |  |
|  | Podłączenie oferowanego jednego głównego analizatora do stacji roboczej systemu laboratoryjnego firmy Marcel z komunikacją LIS w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE dla analizatora i odczynników. | TAK |  |
|  | Metodyki, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, skrócona instrukcja BHP w formie papierowej dostarczone wraz z aparatem. | TAK |  |
|  | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę głównego analizatora przez min. 20 minut. | TAK |  |
|  | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 3 miesiące od dostarczenia do odbiorcy, | TAK |  |
|  | Dostawa odczynników po złożeniu zamówienia faksem do 5 dni roboczych. | Należy podać Podlega ocenie* do 5 dni.– 20 pkt. powyżej 5 dni – 0pkt | (podać ilość dni) |
|  | Serwis techniczny wliczony w dzierżawę przez okres trwania umowy, naprawa aparatu do 24 godzin liczona od daty telefonicznego zgłoszenia (przyjęcie zgłoszenia, przyjazd serwisanta, podjęta naprawa). Przy przedłużającej się awarii naprawa aparatu do 72 godz. lub wymiana na urządzenie wolne od wad o identycznych parametrach. |  |  |
|  | Czas oczekiwania na serwis od chwili zgłoszenia maksymalnie do 8 godzin. | Należy podać Podlega ocenie* do 8 godz.– 20 pkt. powyżej 8godz. – 0pkt | (podać ilość godzin) |
|  | Przeglądy okresowe analizatora zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy (co najmniej raz w roku) . | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych 3 w okresie 1 roku - wymiana analizatora na nowy. | TAK |  |
|  | Zapewnienie szkolenia pracowników zamawiającego z zakresie objętym przedmiotem zamówienia w miejscu instalacji analizatora głównego. | TAK |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010, Dz. U. z 2017r., poz 211) | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

......................................			……….………….....................................................................................

(data)					(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)