# Wymagania dla aparatury i odczynników do badań mikrometodą kolumnową żelową

| I. | Wymagania dla aparatury przeznaczonej do badań metodą kolumnową | Wartości graniczne wyznaczone przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj: Aparatura do oznaczania: grup krwi, alloprzeciwciał naturalnych i odpornościowych i prób zgodności krwi (wpisać pełną nazwę, typ, producenta): ……………………………………. ………………………………………………………………………………….. | TAK |  |
| 2. | Skład zestawu aparaturowego: automatyczna pipeta - z wyrzutnikiem końcówek przeznaczona do dozowania do mikrokart, z funkcją powtarzalnego dozowania, nowa nieużywana → 2 szt. dozownik do diluentu - o objętości dozowania: 0,5 –1,0 ml → 1 szt. inkubator do mikrokart - o pojemności nie mniejszej niż 20 mikrokart→ 1 szt. wirówka do wirowania - minimum 6 mikrokart → 2 szt. czytnik mikrokart do automatycznego odczytu i interpretacji wyników badań z oprogramowaniem w j. polskim → 1 szt. komputer, monitor do oprogramowania dotyczącego dokumentacji i archiwizacji badań → 1 stanowisko do obsługi pracowni serologii i Banku Krwi UPS zabezpieczający działanie komputera w przypadku braku prądu. | TAK |  |
| 3. | Zestaw komputerowy, monitor oraz oprogramowanie do prowadzenia pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi → 1 stanowisko do obsługi pracowni serologii i Banku Krwi | TAK |  |
| 4. | Cechy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji badań w pracowni: polskojęzyczna wersja – podać nazwę oraz producenta: archiwizacja zapisów z przeprowadzonych badań w formie wydruku ksiąg serologicznych wydruk wyników badań w postaci kompletnego raportu zawierającego wszystkie informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2017r (Dz. U. 2017 poz. 2051) swobodny dostęp do wydrukowania kopii wyniku możliwość generowania raportów o historii transfuzjologicznej pacjentów, zestawień jednostek dostarczonych do transfuzji, obliczeń statystycznych zewnętrzny program biurowy do tworzenia potrzebnej dokumentacji Wykonawca zapewni na własny koszt przeniesienie dotychczas posiadanej bazy danych do nowo oferowanego systemu w zakresie podstawowych danych oraz w zakresie pełnej funkcjonalności powiązań między danymi. | TAK |  |
| II. | Wymagania dla odczynników diagnostycznych, paneli krwinek wzorcowych i płynów systemowych |
| 1. | Odczynniki diagnostyczne: w postaci 6- kolumnowych mikrokart gotowych do użycia, bez konieczności ich wstępnej preparatyki wykorzystujące metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelowym podłożem separującym mikrokarty przeznaczone do przechowywania w temperaturze pokojowej 18-25 st.C posiadające długie terminy ważności serii produkcyjnych - minimum 9 m-cy posiadające certyfikaty CE | TAK |  |
| 2. | Mikrokarty do oznaczania antygenów grupowych z ABO, antygenu D z układu Rh: wypełnione odczynnikami monoklonalnymi pochodzącymi z dwóch różnych klonów dla swoistości A, B, D, dla noworodków, dodatkowo karta z kolumną do BTA co najmniej jeden z klonów wykrywający kategorię DVI antygenu D (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami): Wpisać nazwę ↓ anty-A anty-B anty-D klon I klon II | TAK |  |
| 3. | Mikrokarty do badania przeglądowego przeciwciał w teście antyglobul. (PTA-LISS): wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną metoda testu PTA eliminująca płukanie krwinek badanych w zawiesinie < 1% na kolejnych etapach reakcji | TAK |  |
| 4. | Mikrokarty do wykonania próby zgodności między dawcą i biorcą w teście PTA_LISS. | TAK |  |
| 5. | Mikrokarty do wykonania Bezpośrednich Testów Antyglobulinowych w zakresie: IgG oraz IgG,C3d oraz IgA, IgG, IgM, C3c, C3d do diagnostyki NAIH. Przeciwciała umieszczone w kolumnach przez producenta – termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Panele z 3 rodzajami krwinek wzorcowych zawieszonych w r-rze diluentu do oznaczania przeciwciał w teście antyglobulinowym zawierające wszystkie wymagane antygeny w tym Cw | TAK |  |
| 7. | Diluenty i płyny systemowe do zaoferowanych badań. | TAK |  |
| 8. | Wszystkie odczynniki diagnostyczne, panele krwinkowe i płyny rozcieńczające są produktami tylko jednego producenta zapewniając walidację oferowanej metody zgodnie z Certyfikatem CE | TAK |  |
| III. | Wymagane dokumenty dla urządzeń i odczynników na wezwanie Zamawiającego |
| 1 | Specyfikacja techniczna producenta dla oferowanego w dzierżawę sprzętu w j.polskim (katalog producenta, opis techniczno-eksploatacyjny) Deklarację zgodności Certyfikat zgodności produktu z dyrektywą 98/79/EC – CE na każde urządzenie medyczne Zaktualizowane instrukcje metodyczne opracowane przez producenta przetłumaczone na j.polski opisujące zestawy odczynnikowe | TAK |  |
| IV. | Dostawa odczynników i reklamacje |
| 1 | Dostawy odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych będą objęte transportem monitorowanym w zakresie temperatury w przedziale 2-80 C potwierdzonym wydrukiem z temperaturą Po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej jakości zestawu odczynnikowego lub/i panelu krwinek wzorcowych nastąpi ich wymiana przez Wykonawcę na nowe (bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego). Zestawy odczynników i krwinek wzorcowych będą dostarczane do siedziby Zamawiającego zgodnie z okresowymi zamówieniami według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. | TAK |  |
| V. | Wymagania serwisowe |
| 1 | Przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi systemu w terminie i w okresie uzgodnionym z Kierownikiem Pracowni Serologii w co najmniej 4 różnych odcinkach czasu. Wykonanie walidacji na miejscu instalacji wszystkich składowych systemu w warunkach Prac. Serologii Transfuzjologicznej WSP SA zgodnie z planem uzgodnionym z Kierownikiem Pracowni Serologii lub upoważnioną przez niego osobę na koszt Wykonawcy. Zapewnienie nieodpłatnego pełnego serwisowania całego zestawu aparaturowego w czasie trwania umowy: naprawy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu bezpłatny przegląd techniczny i walidacja wszystkich urządzeń medycznych minimum 1x w roku dostęp do infolinii serwisowej czynnej przez 7 dni w tygodniu od 8.00 do 19.00 (podać numer infolinii) Wskazanie osoby wraz z kompetencjami do serwisu merytorycznego (imię nazwisko nr tel.) Wskazanie osoby odpowiedzialnej za serwis techniczny wraz z kompetencjami (imię nazwisko nr tel.) | TAK |  |
| 2 | Gotowość serwisowa dla zestawu komputerowego tj.: czas reakcji serwisu do 8 godzin od chwili zgłoszenia naprawa sprzętu komputerowego do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia | Podać podlega ocenie* TAK – 20pkt. NIE – 0pkt |  |
| VI. | Wymagania dodatkowe |
| 1 | Zapewnienie i sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości badań 4 x w roku: podać nazwę i producenta: …………………………. | Podać podlega ocenie* TAK – 20pkt. NIE – 0pkt. |  |

Potwierdzenie spełnienia wymagań.

....................................................                                       ..............................................

(potwierdzić: TAK)                                                                  podpis wykonawcy